ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

Вибраторы для опалубки предназначены для уплотнения бетонной смеси в опалубке. Вибраторы для опалубки состоят из быстросъемного зажима для крепления на опалубке, смонтированного с вибратором электромеханическим общего назначения с круговыми колебаниями, который представляет собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с установленными на концах ротора дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают вынуждающую силу. Для регулирования вынуждающей силы вибратора дебалансы на обоих концах вала выполнены двойными. Регулирование осуществляется путем изменения угла между подвижным и неподвижным дебалансами.

Внимание! Вибраторы питаются напряжением 42 В (ИВ-448-01) или 220/380 В (ИВ-448) с частотой 200 Гц, поэтому подключение к сети через необходимо осуществлять через преобразователь частоты с соответствующими параметрами.

# Техническая  характеристика

| Наименование показателей | ИВ-448 | ИВ-448-01 |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,35 | 0,79 |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 | 42 |
| Частота тока, Гц | 200 | 200 |
| Частота колебаний синхроная, Гц | 100 | 100 |
| Статический момент, кг·см | 0,5 | 1,9 (max) |
| Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН | 1,0..2,0 | 3,73..7,5 |
| Тип вибрационного механизма | дебалансный | дебалансный |
| Масса изделия, кг | 8 | 20 |