ООО «Компания «Ярстрой»

ИНН 7627031321, КПП 762701001; Р/с: 40702810377030140468 в Северном банке СБ РФ, Городское отд. №17, к/с 30101810500000000670, БИК 047888670;

ОКВЭД 31.10.; ОКПО 81916637

Адрес: 150510, Ярославская область, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная 7А

www.yarstroi.ru  Email: info@yarstroi.ru  	тел. (4852) 49-31-51, факс 49-31-17

Коммерческое предложение

1.Вибратор электромеханический общего назначения с круговыми колебаниями  ЭВ-320Е предназначен для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и других технологических работ, в т.ч. для мини кирпичных блочных установок.

Вибраторы представляют собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают вынуждающую силу.

Для регулирования величины вынуждающей силы вибратора дебалансы на обоих концах вала выполнены двойными. Регулирование осуществляется путем изменения угла между подвижным и неподвижным дебалансами на обоих концах вала.

# Техническая характеристика

|  | Номинальная потребляемая мощность, кВт . | 0,2 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В ……. | 220 |
|  | Номинальная частота тока, Гц ………. | 50 |
|  | Частота колебаний синхронная, Гц ………….. | 50 |
|  | Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН ……………… | 0,5…1 |
|  | Габаритные размеры, мм ………………….….. | 191х102х132 |
|  | Присоединительные размеры, мм …………… | 31,5х80 ( 6 |
|  | Масса ЭВ-320, кг ……………… | 4,5 |
| Комплект поставки: | Вибратор Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 экз. |