ВИБРАТОРЫ ИВ–104Б и ИВ–104Н

Вибратор электромеханический общего назначения с круговыми колебаниями  ИВ-104Б и вибратор электромеханический общего назначения с круговыми колебаниями  повышенной надежности ИВ-104Н предназначены для возбуждения вибрации в кассетных формовочных установках для изготовления железобетонных изделий, а также для установки на бункерах, питателях и других технологических машинах с целью механизации процессов выгрузки и транспортирования сыпучих и кусковых материалов.

Вибраторы представляют собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают вынуждающую силу.

Для регулирования величины вынуждающей силы вибратора дебалансы на обоих концах вала выполнены двойными. Регулирование осуществляется путем изменения угла между подвижным и неподвижным дебалансами на обоих концах вала.

Вибратор повышенной надежности – это повышенная пыле-влаго- защищенность (препятствует проникновению посторонних частиц в корпус вибратора), чугунные подшипниковые щиты, повышенная прочность обмоток, селективная сборка. Повышенный рабочий ресурс (как минимум в 3 раза).

Вибраторы могут работать с регулируемым электронным преобразователем частоты, позволяющим менять частоту вибрации от 0 до 1,5 номинальной, в пределах допустимой величины вынуждающей силы, экономить электроэнергию, ограничивать пусковые токи, выбирать оптимальный режим работ.

# Техническая характеристика

|  | Номинальная потребляемая мощность, кВт . | 0,53 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В …... | 42; 220; 380 |
|  | Номинальная частота тока, Гц ............….....…. | 50 |
|  | Частота колебаний синхронная, Гц ………….. | 25 |
|  | Статический момент, кгсм …………………... | 12,5…25,0 |
|  | Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний холостого хода, кН ……. | 2,4…4,8 |
|  | Габаритные размеры, мм ………………….….. | 405х235х250 |
|  | Присоединительные размеры, мм …………… | 130х190  17 |
|  | Масса ИВ-104Б, кг ……………………………… | 25 |
|  | Масса ИВ-104Н, кг ……………………………... | 26,5 |
|  | Рабочий ресурс, часы | ИВ-104Б | 900 |
|  |  | ИВ-104Н | 3000 |
| Комплект поставки: | Вибратор Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 экз. |
| Исполнения: | По требованию заказчика возможно изготовление вибраторов на другое напряжение. |
| Завод по согласованию с заказчиком может производить вибраторы малой мощности от 60 до 120 Вт с вынуждающей силой 1,2 кН. |