# ВИБРАТОРЫ ИВ–105 и ИВ–105Н

Вибратор электромеханический общего назначения с круговыми колебаниями  ИВ-105 и вибратор электромеханический общего назначения с круговыми колебаниями  повышенной надежности ИВ-105Н предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок, различного вида вибросит и других технологических работ.

Вибраторы представляют собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают вынуждающую силу.

Для регулирования величины вынуждающей силы вибратора дебалансы на обоих концах вала выполнены двойными. Регулирование осуществляется путем изменения угла между подвижным и неподвижным дебалансами на обоих концах вала.

Вибратор повышенной надежности – это повышенная пыле- влаго- защищенность, чугунные щиты, повышенная прочность обмоток, селективная сборка. Повышенный рабочий ресурс (как минимум в 3 раза).

Вибраторы могут работать с регулируемым электронным преобразователем частоты, позволяющим менять частоту вибрации от 0 до 1,5 номинальной, в пределах допустимой величины вынуждающей силы, экономить электроэнергию, ограничивать пусковые токи, выбирать оптимальный режим работ.

# Техническая характеристика

|  | Номинальная потребляемая мощность, кВт . | 1,57 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В … | 380 |
|  | Номинальная частота тока, Гц ....…. | 50 |
|  | Частота колебаний синхронная, Гц ………….. | 25 |
|  | Статический момент, кг(см …………………... | 38,0…100,0 |
|  | Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН …………………. | 7,3…19,3 |
|  | Габаритные размеры, мм ………………….….. | 565х345х345 |
|  | Присоединительные размеры, мм …………… | 260х285 ( 27 |
|  | Масса, кг ……….............................................…. | 86 |
| Комплект поставки: | Вибратор Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 экз. |

| Исполнения: | По требованию заказчика возможно изготовление вибраторов на другое напряжение. |
| --- | --- |
| Завод по согласованию с заказчиком может производить вибраторы малой мощности от 60 до 120 Вт с вынуждающей силой 1,2 кН. |